1.	UVOD

Dokumentacija obravnava izvedbo fekalnega kanala FK1.2.1, ki je sestavni del kanalizacijskega omrežja naselja Branik, katero je obdelano v projektu »Kanalizacija Branik - območje Vas, Tabor, Novo naselje, Britof in Korp«, Hydrotech d.o.o., št.proj. P-265A/03.

V projektni dokumentaciji št. P-265A/03, na katero je bilo izdano soglasje DRSC št. 347-09-5989/2004 z dne 28.10.2005, je bilo predvideno, da bo fekalni kanal FK1.2.1 potekal v vozišču vzdolž regionalne ceste št. 204, odsek 1013 Dornberk-Štanjel, od km 5,0+350m do km 5,0+411m, z navezavo na fekalni kanal FK1.2 v jašku, lociranemu v križišču cest Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013 ter Branik - Komen, št. ceste: 618, odsek ceste: 6807. S preusmeritvijo poteka trase fekalnega kanala FK1.2.1 želi investitor  zmanjšati poseg v državno cesto.

2.	OBSTOJEČE STANJE

Naselje Branik še nima v celoti urejenega čiščenja odpadnih voda. Na območju Branik-Vas je večji del fekalne kanalizacije sicer že zgrajen, vendar do izgradnje čistilne naprave Branik še ni v funkciji obratovanja.

Območje obravnave se nahaja na območju Novega naselja. Vzdolž dostopne ceste, ki poteka vzporedno z državno cesto, po podatkih domačinov poteka obstoječa kamnita kineta, ki naj bi služila za odvodnjo območja.

3.	PREDVIDENA UREDITEV KANALIZACIJE

Nova kanalizacija naselja se izvaja v ločenem sistemu. Fekalno omrežje se gradi novo, saj obstoječe omrežje mešanega tipa ne zadošča niti hidravličnim niti tehnično-gradbenim zahtevam za fekalno kanalizacijo.

V skladu s projektom št.proj. P-265A/03 se bo nov fekalni kanalizacijski sistem priključeval na dva zbirna kanala, ki odvajata fekalne odpadne vode v smeri čistilne naprave. Na nove fekalne kanale je dovoljeno priključiti samo komunalno odpadno vodo, zato bo pred priključitvijo potrebno mešano odpadno vodo ločiti. Uporabniki fekalne kanalizacije do zagona čistilne naprave ne smejo priključiti svojih komunalnih odpadnih voda.

Fekalni kanal FK1.2.1, dolžine 146 m in dimenzije DN250, odvaja komunalno odpadno vodo območja ob kulturnem domu v Braniku. Kanal začne na JV delu kulturnega doma. Od tu poteka vzdolž kulturnega doma v smeri SZ do bližine hiše s  hišno številko "Branik 67", kjer se priključi na obstoječi kanal FK2.1.

Pred vhodom v banko NKBM prečka nov fekalni kanal FK1.2.1 obstoječi mešani kanal.

Prečkanje se zaradi sovpadanja nivelet obeh kanalov izvede s sifonom.

Na fekalni kanal se vzdolž trase preko jaškov ali s slepimi priključki navezujejo posamezni stanovanjski objekti, ki pa do izgradnje čistilne naprave ne priključijo svojih odpadnih voda.

4.	IZVEDBA KANALIZACIJE

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare.

Preveriti je potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih.

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. V načrtu je predviden naklon brežin 60(. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost.

Ustrezno je potrebno poskrbeti za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo.

Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča

4.1	Cevovodi in priključki

Fekalni kanal se izvede s cevmi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom klase SN10000 dimenzije DN250.

Navezavo obstoječe kanalizacije na nov kanal se izvede ob jašku FRJ1.2.1.5. Navezavo se izvede z dvema 15° kolenoma.

Navezavo novega fekalnega kanala na obstoječi kanal FK2.1 se izvede v obstoječem jašku FRJ2.1.4. Vtok se izvede nad obstoječo muldo v jašku. Cev se izvede do mulde in nato odreže pod naklonom mulde.

Odsek obstoječega mešanega kanala na križanju s FK1.2.1 se izvede na novo s PVC cevmi klase SN8 dimenzije DN300. Obstoječi jašek se zamenja z novim jaškom MRJ2, v katerem se izvede tudi peskolov. Nov odsek mešanega kanala se izvede pod novo fekalno kanalizacijo in se na obstoječo cev priključi v novem jašku MRJ1.

Odcepi za hišne fekalne priključke se izvedejo s PVC cevmi klase SN4 dimenzije DN150 in se zaključijo na parceli uporabnika s prefabriciranimi hišnimi jaški. Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost in nosilnost.

Odcep za kulturni dom se izvede s PVC cevmi klase SN8 dimenzije DN200.

Na kanal se v revizijskih jaških ali s slepimi priključki priključujejo s svojimi odpadnimi vodami posamezni objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi PEST in PVC fazonskimi kosi pod kotom 45( na smer vodnega toka, na betonske cevi pa z vrtanjem pod kotom 90( in gumijastim tesnilom.

Kanalizacijske cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnih profilih.

Kanalizacijske cevi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom in PVC cevi se polaga na peščeno posteljico frakcije 0/4 mm in debeline 10+DN/10 cm. Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost! Zasip cevi se do višine 30 cm nad temenom cevi izvede s peščenim materialom frakcije 0/4 mm z ročnim komprimiranjem ali lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Preostali zasip se pod neutrjenimi površinami izvaja z nabitim zemeljskim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, pod utrjenimi površinami pa s tamponskim drobljencem, katerega se utrjuje v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2.

Po končanem zasipu se prometne površine ponovno asfaltira, ostale poškodovane površine pa se vzpostavi v prvotno stanje.

Dostopne ceste se asfaltira s 5 cm debelo nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 in s 3 cm debelo obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3.

Državno cesto se asfaltira s 7 cm debelo nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 in s 3 cm debelo obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 Z2.

4.2	Jaški

Na fekalni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PEST jaški dimenzij DN1000 z nastavki za poliesterske in PVC cevi in z oblikovano muldo.

Na mešanem kanalu je predviden betonski jašek dimenzije DN1000 z nastavki za betonske cevi in PVC cevi, ter asimetričnim konusom.

Vsi jaški so pokriti z DLŽ pokrovi dimenzije DN600 in nosilnosti 250kN. Pokrovi morajo biti opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse jaške se vstopa s prenosno Iestvijo.

Hišni priključni jaški so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400. Na hišnih priključnih jaških so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 s protihrupnim vložkom nosilnosti N=125kN.

4.3 	Vzdolžni potek in prečkanja kanalizacije v državni cesti

Potek kanalizacije v državni cesti je potrebno izvesti skladno s projektnimi pogoji upravljalca po priloženih detajlih. Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Gradbena del se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega, usposobljenega in registriranega nadzornega organa.

Izvedba fekalnega kanala FK1.2.1 je predvidena od objekta KS Branik vzdolž dostopne ceste do križišča cest JP784051 Branik-cerkev Sv. Urha in regionalne ceste Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, kjer se priključi na že izvedeni jašek fekalne kanalizacije na kanalu FK2.1. Priključek se izvede z delnim vkopom v regionalno cesto Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013 v km 5,221. Sanacijo vozišča se izvede v širini voznega pasu in dolžini 6 m. V grafičnih prilogah je situativno prikazan predviden delni vkop in detajlno prikazan prečni prerez.

Vzdolžni poteki v varovalnem pasu državne ceste so predvideni na naslednjih lokacijah:

- fekalni kanal FK1.2.1, dimenzije DN250, poteka v varovalnem pasu regionalne ceste Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, od km 5,0 + 221 m do km 5,0 + 286m, v dolžini 65 m

Prečni posegi čez državno cesto so predvideni na naslednjih lokacijah:

- fekalni kanal FK1.2.1 se priključi na obstoječi kanal z delnim vkopom v regionalno cesto Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013 v km 5,0 + 221 m.

Dela na predmetnem objektu v območju državne ceste lahko izvaja samo pooblaščeno podjetje, registrirano za izvajanje del v cestogradnji. Dela v območju cestnega telesa in cestnega sveta državne ceste se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega koncesionarja za nadzor državnih cest

Pri zakoličbi trase mora obvezno sodelovati predstavnik usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest.

Izvajalec del mora v skladu s predpisi o varstvu pri delu poskrbeti za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovišča.

Pri izvajanju izkopov za kanalizacijo pod državno cesto morajo dela, za zagotovitev stabilnosti državne ceste, potekati pod nadzorom pooblaščenega geomehanika.

Prečkanja kanalizacije in njeni vkopi v cestno telo se izvedejo skladno s projektnimi pogoji upravljalca ceste s prečnim prekopom vozišča po TSC 08.512:2005 Varstvo cest: Izvajanje prekopov na voznih površinah, po priloženem detajlu. Na mestu delnega vkopa je predvidena sanacija polovice cestišča v dolžini gradbenega posega. Sanacija asfaltnega vozišča se izvede v dolžini 6 m in je prikazana v situaciji ureditve.

Vzdolžni in prečni stiki nove asfaltne prevleke s staro na sredini vozišča na vzdolžnih prekopih morajo biti vzporedni z robom vozišča ceste in ravni. Izvedba poševnih, valovitih ali kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim asfaltiranjem vzdolžnih prekopov na sredini vozišča mora biti izveden v ravni Iiniji vzporedno z robom vozišča.

Na območju posega v državno cesto je potrebno obnoviti vso poškodovano horizontalno prometno signalizacijo, ter ustrezno urediti morebitne poškodovane objekte za odvodnjavanje. Prav tako se sanira poškodovane površine pločnika.

Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. Če bi med gradnjo prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih mora izvajalec redno čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del. Pred dokončanjem del mora izvajalec gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče. Ves odkopani material je treba sproti odvažati na odlagališče. Ponovno vgrajevanje odkopanega materiala ni dovoljeno.

Za dostop do gradbišča celotnega objekta se uporabljajo obstoječe cestne povezave, novi cestni priključki na državno cesto niso dovoljeni.

Izvajalec je dolžan pred začetkom gradnje izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve gradbišča s prikazom dostopa na javno cestno omrežje.

V primeru izvedbe delne ali popolne zapore državne ceste mora izvajalec gradbenih del pridobiti na osnovi Zakona o javnih cestah ter Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, ustrezno dovoljenje za delno in popolno zaporo državne ceste.

4.4	Križanja s komunalnimi vodi

Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave:

- kanalizacija delno v mešanem, delno v ločenem sistemu

- vodovodno omrežje

- TK omrežje

Potek tras obstoječih komunalnih vodov je prikazan v situaciji ureditve.

Potek tras nove kanalizacije se v največji možni meri prilagaja trasam obstoječih podzemnih komunalnih vodov tako, da je predvidenih čimmanj posegov v njihove trase oziroma čimmanj prestavitev. Na trasah nove kanalizacije so predvidena križanja z vodovodom in z obstoječimi  telekomunikacijskimi kabli. Lokacije predvidenih križanj so prikazane v situacijah ureditve in v vzdolžnih profilih. Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih vodov. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom njunih upravljalcev.

4.5	Opozorila projektanta

Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus se opravi po evropskem standardu EN1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po popolnem zasipu cevovoda. Pred dokončnim preizkusom priporočamo predpreizkušanje, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. Predpreizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni).

Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 3/03) mora izvajalec gradbene odpadke začasno skladiščiti tako, da ne onesnažujejo okolja, in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse začasne provizorije, potrebne za gradnjo, in vse ostanke začasnih deponij.

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Novo kanalizacijo je potrebno po končanih delih obvezno očistiti. Novo kanalizacijo je potrebno posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov.

Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.

Komunalno odpadno vodo hiše s hišno številko "Branik 76" se lahko na fekalni kanal FK1.2.1 prečrpa preko hišnega črpališča, druga možnost je gravitacijski priklop na fekalni kanal FK1.2.

Sestavil:					   				       Odgovorni projektant:

Matjaž Bucik, dipl.inž.grad.					Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.