|  | A - KONZOLA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 001 | Strojno rezanje asfalta debeline 10 cm |  |  |  |
|  | m1 | 21,76 |  |  |
| 01 002 | Strojno rušenje asfalta v sloju 10 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 kmter plačilo stroškov deponije. |  |  |  |
|  | m2 | 39,40 |  |  |
| 01 003 | Strojno rušenje gornjega sloja kamnitega zidu z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km |  |  |  |
|  | m3 | 2,30 |  |  |
|  | SKUPAJ:01 I. Rušitvena dela |  |  |  |
| 02 001 | Strojni izkop v zemljini IV. kategorije z nakladanjem na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km. |  |  |  |
|  | m3 | 24,64 |  |  |
| 02 002 | Ravnanje zemeljskega planuma po izvedbi strojnega izkopa z utrjevanjem do predpisane zbitosti. |  |  |  |
|  | m2 | 33,67 |  |  |
| 02 003 | Dobava in vgrajevanje tampona z ravnanjem površine in utrjevanjem do predpisane zbitosti. - zasip ob konzoli v cestišču do pod asfalta. |  |  |  |
|  | m3 | 10,99 |  |  |
|  | SKUPAJ:02 II. Zemeljska dela |  |  |  |
| 03 001 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona v sloju debeline 10 cm pod AB konzolo. |  |  |  |
|  | m2 | 33,67 |  |  |
| 03 002 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v spodnji nosilni element AB konzole. |  |  |  |
|  | m3 | 16,37 |  |  |
| 03 003 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v zgornji element AB konzole z ojačitvijo na zunanjem robu. |  |  |  |
|  | m3 | 24,52 |  |  |
| 03 004 | Dobava in vgrajevanje betonskega železa RA do fi 12mm |  |  |  |
|  | kg | 1.343,00 |  |  |
|  | SKUPAJ:03 III. Betonska dela |  |  |  |
| 04 001 | Montaža in demontaža opaža spodnjega nosilnega elementa konzole na zunanjem robu z opažnimi elementi - delno kot opaž venca za vidne neometane konstrukcije, delno kot opaž roba plošče. |  |  |  |
|  | m2 | 23,56 |  |  |
| 04 002 | Montaža in demontaža enostranskega opaža spodnjega nosilnega elementa konzole na notranjem robu z opažnimi elementi. |  |  |  |
|  | m2 | 10,46 |  |  |
| 04 003 | Montaža in demontaža opaža zgornjega elementa konzole na zunanjem robu z opažnimi elementi - delno kot opaž venca, delno kot opaž roba plošče za vidne neometane konstrukcije |  |  |  |
|  | m2 | 13,32 |  |  |
| 04 004 | Montaža in demontaža enostranskega opaža zgornjega elementa konzole na notranjem robu z opažnimi elementi. |  |  |  |
|  | m2 | 4,52 |  |  |
|  | SKUPAJ:04 IV. Tesarska dela |  |  |  |
| 05 001 | Obdelava gornjega sloja kamnitega zidu na novi višini, po izvedbi rušenja. |  |  |  |
|  | m1 | 17,50 |  |  |
| 05 002 | Obdelava vidnih betonskih površin konzole - brušenje stikov opažnih elementov in neravnin. |  |  |  |
|  | m2 | 32,78 |  |  |
|  | SKUPAJ:05 V.Zidarska dela |  |  |  |
|  | B – Premostitev železniške proge |  |  |  |
| 06 001 | Odstranitev kovinske stopniščne ograje z razrezom, nalaganjem na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km |  |  |  |
|  | m1 | 30,00 |  |  |
| 06 002 | Strojno rušenje dostopnih betonskih stopnic z vmesnim in gornjim podestom podestom, z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km. |  |  |  |
|  | m3 | 3,00 |  |  |
| 06 003 | Strojno rušenje opornih zidov nad in pod stopnicami, z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km. |  |  |  |
|  | m3 | 3,50 |  |  |
|  | SKUPAJ:06 VI.Rušitvena dela |  |  |  |
| 07 001 | Dobava in zabijanje zagatne stene za zavarovanje izkopa ob cesti v skladu s statičnim računom, in z odstranitvijo po izvedbi del. |  |  |  |
|  | m2 | 92,00 |  |  |
| 07 002 | Strojni izkop v zemljini IV. kategorije za temelje nosilnih stebrov in temeljne plošče dostopne konstrukcije ob obeh straneh mostu, z nakladanjem na kamion, delnim prevozom na začasno deponijo za kasnejši zasip in delnim prevozom na stalno deponijo na razdaljo.do 15 km. - ocena ! |  |  |  |
|  | m3 | 130,00 |  |  |
| 07 003 | Strojni zasip za zidovi z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, z raztiranjem in grobim planiranjem ter utrjevanjem v plasteh. |  |  |  |
|  | m3 | 60,00 |  |  |
| 07 004 | Ravnanje površin zemeljskega planuma z utrjevanjem do predpisane zbitosti, |  |  |  |
|  | m2 | 46,00 |  |  |
| 07 005 | Dobava in vgrajevanje tampona v sloju 25 cm z ravnanjem površin in utrjevanjem do predpisane zbitosti pod temelje in temeljne plošče. |  |  |  |
|  | m3 | 12,00 |  |  |
| 07 006 | Dobava humusa in humuziranje brežin s sejanjem travnega semena na površinah poškodovanih pri izvedbi gradbenih del. |  |  |  |
|  | m2 | 70,00 |  |  |
|  | SKUPAJ:07 VII.Zemeljska dela |  |  |  |
| 08 001 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona v sloju 10 cm pod AB temelje in temeljne plošče. |  |  |  |
|  | m2 | 42,00 |  |  |
| 08 002 | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 v AB temelja nosilnih stebraov železne mostne konstrukcije . |  |  |  |
|  | m3 | 2,60 |  |  |
| 08 003 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB temeljne plošče debeline 40 cm. |  |  |  |
|  |  | 14,00 |  |  |
| 08 004 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB nosilne stebre železne mostne konstrukcije. |  |  |  |
|  | m3 | 5,70 |  |  |
| 08 005 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB stene debeline 30 cm. |  |  |  |
|  | m3 | 20,00 |  |  |
| 08 006 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB pohodne plošče debeline 20 cm - dostopni ploščadi mostu za pešce. |  |  |  |
|  | m3 | 11,00 |  |  |
| 08 007 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB dostopne stopnice. |  |  |  |
|  | m3 | 2,50 |  |  |
| 08 008 | Dobava in vgrajevanje betonskega železa RA fi do 12 mm |  |  |  |
|  | kg | 1.884,00 |  |  |
| 08 009 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež 3-5 kg /m2 - R 385 |  |  |  |
|  | kg | 767,80 |  |  |
| 08 010 | dobava in vgrajevanje armaturnih mrež 5-8 kg/m2 - R 636 |  |  |  |
|  | kg | 776,00 |  |  |
|  | SKUPAJ:08 VIII. Betonska dela |  |  |  |
| 09 001 | Montaža in demontaža opaža roba podložnega betona višine 10 cm. |  |  |  |
|  | m1 | 44,00 |  |  |
| 09 002 | Montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev nosilnih stebrov z opažnimi elementi. |  |  |  |
|  | m2 | 8,00 |  |  |
| 09 003 | Montaža in demontaža opaža temeljnih plošč debeline 40 cm z opažnimi elementi. |  |  |  |
|  | m2 | 23,00 |  |  |
| 09 004 | Montaža in demontaža opaža pravokotnih nosilnih stebrov železne mostne konstrukcije, za vidne, neometane konstrukcije. |  |  |  |
|  | m2 | 30,00 |  |  |
| 09 005 | Montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten debeline 30 cm, za enostransko vidne, neometane konstrukcije. |  |  |  |
|  | m2 | 117,00 |  |  |
| 09 006 | Montaža in demontaža polne plošče s podpiranjem do 3 m1 |  |  |  |
|  | m2 | 41,00 |  |  |
| 09 007 | Montaža in demontaža opaža roba plošč dostopnih ploščadi višine 20 cm. |  |  |  |
|  | m1 | 68,00 |  |  |
| 09 008 | Montaža in demontaža opaža dostopnih stopnic za vidne , neometane konstrukcije. |  |  |  |
|  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | SKUPAJ:09 IX. Tesarska dela |  |  |  |
| 10 001 | Obdelava vidnih betonskih površin - brušenje stikov opažnih elementov in neravnin. |  |  |  |
|  | m2 | 50,00 |  |  |
| 10 002 | Obdelava nastopnih ploskev dostopnih stopnic z metličenjem površine. |  |  |  |
|  | m2 | 8,00 |  |  |
| 10 003 | Obdelava podestov in dostopnih platojev na obeh straneh mostu z metličenjem pohpodnih površin. |  |  |  |
|  | m2 | 39,00 |  |  |
|  | SKUPAJ:10 X. zidarska dela |  |  |  |
| 11 001 | Izdelava, dobava in montaža kovinske stopniščne ograje višine 110 cm, z zaščito proti koroziji in finalnim opleskom. |  |  |  |
|  | m1 | 30,00 |  |  |
|  | SKUPAJ:11 XI. Ključavničarska dela |  |  |  |
|  | SKUPAJ VSE: |  |  |  |
|  | DDV ( 20%): |  |  |  |
|  | ZA PLAČILO: |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |
|  | 01 I. Rušitvena dela - KONZOLA |  |  |  |
|  | 02 II. Zemeljska dela |  |  |  |
|  | 03 III. Betonska dela |  |  |  |
|  | 04 IV. Tesarska dela |  |  |  |
|  | 05 V.Zidarska dela |  |  |  |
|  | 06 VI.Rušitvena dela - MOST |  |  |  |
|  | 07 VII.Zemeljska dela |  |  |  |
|  | 08 VIII. Betonska dela |  |  |  |
|  | 09 IX. Tesarska dela |  |  |  |
|  | 10 X. zidarska dela |  |  |  |
|  | 11 XI. Ključavničarska dela |  |  |  |
|  | SKUPAJ VSE: |  |  |  |
|  | DDV ( 20%): |  |  |  |
|  | ZA PLAČILO: |  |  |  |