# PRILOGA 1

# MESTNA OBČINA NOVA GORICA

# Trg E. Kardelja 1

# 5000 NOVA GORICA

# Številka: 371-124/2011

Datum: 1.8.2012

# PROJEKTNA NALOGA

# Za izdelavo projektne dokumentacije

PZI  UREDITVE LOKALNE CESTE L 284321 Dornberk – Renče

# 1.	SPLOŠNO

# Dokumentacija obsega ureditev lokalne ceste L 284321 Dornberk – Renče od odcepa na regionalni cesti R1-204/1012 do meje z Občino Renče Vogrsko v km 3160. Zaradi izkopa za obnovo vodovoda in dotrajanosti asfalta je cesta potrebna preplastitve oziroma ojačitve voziščne konstrukcije v obstoječi širini. Uredi se bankine in predvidi ustrezno varovanje prometa z varovalnimi ograjami.

# Načeloma naj se uporabi razpršena odvodnja. Kjer to ni mogoče, je potrebno meteorno vodo s površinskim napravami oziroma s kanalizacijo odvesti do najbližjega možnega izpusta vode.

# Na podlagi hidrotehničnega poročila, ki ga mora ponudnik sam izdelati, je potrebno predvideti ustrezno odvodnjavanje glede na prostorske razmere in možne lokacije propustov in odvodnikov ob in prečno na cesto.

# Razširitev vozišča in ublažitev vzdolžnega sklona je predvidena ob obstoječi serpentini v km 1.335, kjer je predvidena rekonstrukcija vozišča.

# V km 1.990 je prišlo do splazitve brežine nad cesto v dolžini cca 50m, ki jo je potrebno varovati z ustrezno podporno konstrukcijo, predvidoma kamnito zložbo.

# 2.	OBSTOJEČA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Idejna zasnova »fekalna in meteorna kanalizacija naselja Gradišče nad Prvačino » (IDZ št. S-542/10 Hydrotech d.o.o., maj 2010 );

# 3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

# 3.1. Geodetski načrt

Za potrebe projektiranja se uporabi obstoječa geodetska situacija, ki je bila izdelana za potrebe IDZ kanalizacije in sicer od priklopa javne poti JP785711 v km 2.090.

Na preostalem odseku se za potrebe projektiranja je potrebno smiselno uporabiti geodetsko situacijo 1:5000 in povečati na merilo 1:1000 in sicer od km 0.0 do km 2.090. V situaciji morajo biti prikazana vsa predvidena dela na odseku in vrisani morajo biti hektometerske oznake

Podroben geodetski načrt se izdela le za območje serpentine v km 1.330m  in predvidene kamnite zložbe v km 1990m skupni dolžini 400m in 25 širokem pasu.

Geodetski  načrt  mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu ( Ur.l.RS št.40/04)

Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektanti in odgovorni geodet morajo biti navedeni v vodilni mapi projekta. Geodetski načrt mora biti požigosan s strani odgovornega geodeta, priložen mora biti certifikat geodetskega načrta.

# 3.2 Geološko-geotehnično poročilo in dimenzioniranje zgornjega ustroja

Za izdelavo projekta je potrebno izdelati elaborat dimenzioniranja zgornjega ustroja.

Izdelati je potrebno ustrezne geološke geomehanske raziskave za dimenzioniranje zgornjega ustroja , predvideno sanacijo brežino in rekonstrukcijo serpentine.

# 3.3 Hidrotehnično poročilo

Izdelati je potrebno hidrotehnično poročilo na podlagi katerega se bo reševalo odvodnjavanje ceste na celotnem odseku, predvsem pa na kritičnih odsekih, kjer ni možnosti za razpršeno odvodnjo.

# 3.4 Prometni podatki

Izdelati je potrebno štetje prometa, da se lahko na podlagi tega določi predvidena obremenitev ceste.

4.	SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktične napotke za označevanje prilog formata A4 in oblikovanje risb in lokacije šifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (glej spletno stran Ministrstva za promet in zveze, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaji.

Popis del s količinami in predračun je potrebno izdelati v skladu z novimi Posebnimi tehničnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005. Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upoštevati samo veljavne oz. standardne postavke.

- PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA

Na osnovi pridobljenih projektnih pogojev k idejni zasnovi, mora projektant ob upoštevanju 30. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07), ki spreminja 50. člen ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) z novim 50. členom za projektne pogoje in dodanim 50.a členom za soglasja pridobiti vsa soglasja k projektu PZI.

V projektu je potrebno upoštevati pridobljene projektne pogoje, mnenja  in soglasja. V projektu je potrebno opisati, kako so se  upoštevala pri izdelavi projekta.

- UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike in standarde.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oz. pravilniki jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati.

- TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1	Podloge za projektiranje

Uporabiti je potrebno izdelan geodetski načrt, ki je bil predhodno izdelan za potrebe izdelave IDZ omenjene kanalizacije.

Za potrebe projekta PZI je potrebno geodetski načrt dopolniti s posnetkom območja serpentine in usada v skupni dolžini 400m.

7.2	Smernice za projektiranje

7.2.1 Splošno

- Opisati skladnost s prostorskimi akti občine.

- Podatke o prometu je potrebno pridobiti s štetjem prometa

- Pri projektiranju je potrebno izdelati elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije skupaj z geološkimi in geomehanskimi raziskavami, ki morajo podati tudi pogoje temeljenja podpornega zidu( zložbe) na območju usada in pogoje za razširitev ceste na območju serpentine

- Potrebno je obdelati vse priključke in uvoze do javnih objektov in stanovanjskih hiš v območju obdelave obravnavanega križišča. Uvozne radije pa prilagoditi merodajnim vozilom oziroma projektirati vlečne krivulje.

- Ustrezno je treba rešiti problematiko navezave na obstoječe stanje.

7.2.2.Odvodnjavanje

- Pri tehničnih rešitvah je potrebno podati ustrezno - kvalitetno odvodnjavanje. Na podlagi hidrotehničnega poročila, prispevnih površin in pričakovane količine padavin je izračunati minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.

- Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. Sistem odvodnjavanja je potrebno ustrezno prilagoditi zahtevam agencije RS za okolje (MOP — ARS0).

    - Komunalni vodi

- V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih ter predvidenih komunalnih vodov.

- Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev je potrebno evidentirati komunalne vode in jih ustrezno umestiti v cestni profil. Na podalgi zakona o cestah morajo upravljalci ostalih komunalnih vodov vzporedno pristopiti k projektiranju komunalnih vodov predvidenih v cestnem telesu. Kasnejših prekopavanj ceste ne bo.

    - Katastrski elaborat

- Katastrski elaborat mora vsebovati katastrski načrt, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na zemljišče, katastrska občina, številka parcele, priimek in ime in naslov posestnika, št. posestnega lista, št. zemljiškoknjižnega vložka, vrsta zemljišča, razred, skupna površina parcele (m2), površina, ki ostane po odvzemu (m2), potrebna (odvzeta) površina za cesto(m2), površina odvzema pločnika (m2), površina odvzema deviacij lokalnih cest in poti (m2), površina odvzema priključkov (m2), površina potrebna za pridobitev služnosti komunalni vodi (m2).

- Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 1:1000 in naj vsebuje vrisano traso novogradnje ceste in vseh posegov, meje občin, meje katastrskih občin ter kopijo katastra, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev. Priložiti je potrebno zemljiško knjižne izpiske, ki ne smejo biti starejši od 3 mesecev (pooblastilo za dvig na zahtevo projektanta dostavi naročnik).

- Hkrati s katastrskim elaboratom je potrebno pripraviti podatke za naročnika zaradi sočasnih odkupov in spremljave le teh.

    - Razno

- Pri projektiranju je potrebno ustrezno upoštevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.

- V tekstualnem delu je potrebno obrazložiti eventuelna odstopanja od dopustnih in uporabljenih tehničnih elementov.

- Izdelati je potrebno projekt PZI podpornega zidu nad cesto

- Ustrezno je potrebno rešiti problematiko navezave na obstoječe stanje na začetku in na koncu obravnavanega odseka.

- V projektu je potrebno projektirati vse priključke in uvoze na obravnavanem odseku, uvozne krivulje pa prilagoditi merodajnemu vozilu.

- Projektirane rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost ceste med gradnjo. V kolikor ta ni možna in je za čas gradnje potrebno predvideti obvoz. V popisu del predvideti tudi oceno stroškov ureditve obvoza.

- Predvideva se, da bo dela ob izvedbi rekonstrukcije ceste izvajal en izvajalec. Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 3/2002) se zato koordinatoija v pripravljalni fazi ne imenuje.

    - Predračunski elaborat

- V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. Ločeno je potrebno prikazati tudi vse stroške povezane z odkupi in odškodninami, deviacijami, priključki, hodniki za pešce, javno razsvetljavo, avtobusnimi postajališči, rušitvami oz. prestavitvami objektov in komunalnimi vodi. Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predložiti tudi popis v elektronski obliki. Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

    - Varnostni načrt 	V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005) je potrebno izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta.

    - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 	V projektu je obvezen elaborat načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določa Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04 in 62/04)

    - Elaborat zapore ceste	Sestavni del projekta za izvedbo je tudi elaborat zapore ceste, izdelan na način, kot to določa Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/2006, 88/2008). K navedenemu je dodati predračunski elaborat.

7.3	Planska  doba in projektna hitrost

Pri računu prometnega volumna je potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.4	Normalni prečni profil

Normalni prečni profil na lokalni cesti predlaga projektant na podlagi prometne obremenitve , obstoječe širine ceste in zakonodaje. Investitor predlagani prečni profil potrdi.

V projekt se priloži tipske prečne profile za vse odseke ceste.

V tipske prečne profile se poleg podatkov po 39. členu Pravilnika o projektiranju cest vrišejo še podatki o:

- voziščni konstrukciji,

- komunalnih vodih

- konturah cestnih objekti

- PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant mora predati projekt rekonstrukcije naročniku v recenzijo.

Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah recenzentov oz. skrbnika projekta v dogovorjenem roku.

- VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

V predračunskem elaboratu je potrebno zajeti tudi oceno stroškov: odkupa zemljišč, odškodnin,

za opremo za zavarovanje prometa med gradnjo, projektantskega in geomehanskega nadzora, oceno dodatnih stroškov zaradi dela pod prometom

Predvideno območje ureditve ceste

- SPECIFIKACIJA PONUDBE

Pri pripravi ponudbe za izdelavo projekta PZI ureditve ceste je potrebno:

- Ponudbo specificirati po postavkah

- Naročnik predvideva, da je ponudnik dovolj natančno pregledal območje projektiranja in je v ponudbi upošteval vsa dela, tudi tista, ki niso posebej specificirana s projektno nalogo.

|  |  | SPECIFIKACIJA NAROČILA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRSTA POSLA | EUR (zaokrožiti na cela števila) |
| 1 |  | Dopolnitev geodetskega načrta (cca 400m), izdelava zakoličbenega elaborata (vključno s kasnejšo predajo izvajalcu zakoličbenih točk na terenu) in posnetek kritičnih prečnih profilov |  |
| 2 |  | Geološko geomehansko poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije |  |
| 3 |  | Štetje prometa |  |
| 4 |  | PZI ureditve ceste z vsemi pripadajočimi objekti od km 0.000 do km 2.090 na situaciji 1:1000 |  |
| 5 |  | PZI ureditve ceste z vsemi pripadajočimi objekti od km 2.090 do km 3.160 na situaciji 1:500 In ureditev območja serpentine od km 1.230 do 1.430 |  |
| 6 |  | PZI ureditve podpornega zidu ( dolžina 45m h=3m ) |  |
| 11 |  | Varnostni načrt |  |
| 12 |  | Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki |  |
| 13 |  | Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje |  |
| 14 |  | Zbirna karta komunalnih vodov |  |
| 15 |  | Popis del in predračunski elaborat (PZI križišča, PZI ureditve ceste) |  |
| 16 |  | Katastrski elaborat in priprava podatkov za spremljanje odkupov |  |
| 17 |  | Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij |  |
| 18 |  | Koordinacija (usklajevanje, pregled delovne kopije, odškodninske obravnave,…) |  |
|  |  | SKUPAJ: |  |
|  |  | DDV: |  |
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |

- ROK IZDELAVE PROJEKTA

Rok izdelave projekta  je 3 mesecev od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.

Odgovorni vodja projekta mora  zagotoviti prisotnost vseh svojih podizvajalcev.

Pripravil: Darja Anzeljc                                                 Andreja Trojar Lapanje

Vodja projekta                                              Vodja projektne pisarne

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami projektne naloge in potrebnim obsegom za izdelavo projektne dokumentacije.

Datum:……………………………             Žig                       Podpis

PRILOGA 2

Izjava

pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja:

- Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki jih opredeljujeta odstavka (1) in (2) 42. člena ZJN-2.

- Nismo uvrščeni v evidenco iz odstavka (3) 42. člena ZJN-2.

- Nismo v nobenem postopku in ne sodimo v nobeno kategorijo, jih opredeljuje odstavek (4) 42. člena ZJN-2.

Isto velja tudi za naše podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

- Dovoljujemo naročniku, da lahko pridobi podatke, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave iz uradnih evidenc in sicer:

(v skladu z odstavkom (5) 42. člena ZJN-2 je potrebno navesti, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko ta podatek iz uradnih evidenc pridobi naročnik  sam)

Podatki so lahko vnešeni v ta obrazec ali pa so priloženi kot samostojni dokument, ki mora biti požigosan in podpisan s strani iste osebe, ki podpiše tudi izjavo iz priloge 6 te razpisne dokumentacije.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Ne spadamo v nobeno kategorijo opredeljeno v alinejah od  a) do d) odstavka (6) 42. člena ZJN-2.

- Izpolnjujemo pogoje o registraciji in vpisu v register, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (43. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2).

- Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).

- Izpolnjujemo pogoje o tehnični in kadrovski sposobnosti, ki sta opredeljeni v 2. točki  specifikacije naročila iz priloge 1 (45. člen ZJN-2).

- Na zahtevo naročnika bomo v zakonskem roku predložili še dodatno zahtevana  dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz te izjave.

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 3

Izjava

finančna zavarovanja

Ponudnik.……………………………………………………………………izjavlja, da bom:

1. investitorju dostavil bianco menico in menično izjavo za izpolnitev kot garancijo za kvalitetno izvedbo posla in sicer v višini 10 % ponudbenega zneska z veljavnostjo 1 meseca več od roka izvedbe in možnostjo podaljšanja;

Datum:                                      				 	      Žig in podpis:

PRILOGA 4

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja)  , izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  | žig |
| Postopek: Evidenčni postopek |  | Prejemnik: |
| PZI UREDITVE LOKALNE CESTE LC 284321 Dornberk-Renče |  | MESTNA OBČINA NOVA GORICA Urad direktorja Glavna pisarna ( soba št. 36 / I ) Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica |
| šifra: | 371-124/2011 |  |  |
| oznaka: | Evidenčni postopek |  |  |
| skrbnik: | Andreja Trojar Lapanja |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |