1.	UVOD

Dokumentacija obravnava izvedbo fekalnega kanala FK1.2, kateri je sestavni del kanalizacijskega omrežja naselja Branik, katero je obdelano v projektu »Kanalizacija Branik, območje Vas, Tabor, Novo naselje, Britof in Korp«, Hydrotech d.o.o., št.proj. P-265A/03.

2.	OBSTOJEČE STANJE

Območje obravnave se nahaja na območju Novega naselja in objektov, ki ležijo zahodno od Novega naselja vzdolž regionalne ceste R1-204, odsek 1013, ki povezuje Novo Gorico s Sežano.

Naselje Branik nima urejenega čiščenja odpadnih voda. Obstoječe kanalizacijsko omrežje je mešanega tipa, namenjeno odvajanju meteornih voda z urbanih površin in odvodu fekalnih odplak z iztoki v naravne odvodnike - v reko Branico ali njene pritoke.

Obstoječi kanalizacijski sistem ni zgrajen v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov. Kanali so bili zgrajeni v različnih časovnih obdobjih in so razen novejših stanovanjskih sosesk, večinoma neustrezne kakovosti. Kanalizacija ni vodotesna, večina jaškov je nepravilno izvedenih. Kanalizacijski iztoki so speljani večinoma v pretočne greznice, nekateri v najstarejšem delu naselja pa tudi neposredno v naravne odvodnike, kar v obdobjih minimalnih pritokov povroča močno onesnaženje.

3.	PREDVIDENA UREDITEV KANALIZACIJE

Nova kanalizacija naselja se izvaja v ločenem sistemu. Fekalno omrežje se gradi novo, saj obstoječe omrežje mešanega tipa ne zadošča niti hidravličnim niti tehnično-gradbenim zahtevam za fekalno kanalizacijo.

V skladu z izdelano projektno dokumentacijo se bo nov fekalni kanalizacijski sistem priključeval na dva zbirna kanala, ki gravitacijsko odvajata fekalne odpadne vode v smeri predvidene lokacije čistilne naprave. Na nove fekalne kanale je dovoljeno priključiti samo komunalno odpadno vodo, zato bo pred priključitvijo potrebno mešano odpadno vodo ločiti. Uporabniki fekalne kanalizacije do zagona čistilne naprave ne smejo priključiti svojih komunalnih odpadnih voda.

Fekalni kanal FK1.2, dimenzije DN250, s ostalimi krajšimi priključnimi kanali se na FK1 priključuje v jašku FRJ1.10; kanal odvaja fekalno vodo z območja Novega naselja in objektov, ki ležijo zahodno od Novega naselja vzdolž ceste R1-204, odsek 1013.

Na fekalne kanale se vzdolž tras preko jaškov ali s slepimi priključki navezujejo posamezni stanovanjski objekti, ki pa do izgradnje čistilne naprave ne priključijo svojih odpadnih voda.

4.	IZVEDBA KANALIZACIJE

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih.

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. V načrtu je predviden naklon brežin 60(. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo.

Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča

4.1	Cevovodi in priključki

Fekalni kanali se izvedejo s cevmi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom klase SN10000 dimenzij DN200 in DN250.

Odcepi za hišne fekalne in meteorne priključke se izvedejo s PVC cevmi klase SN4 dimenzije DN150 oz. klase SN8 dimenzije DN200 in se zaključijo na parceli uporabnika s prefabriciranimi hišnimi jaški. Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost in nosilnost.

Na kanale se v revizijskih jaških ali s slepimi priključki priključujejo s svojimi odpadnimi vodami posamezni objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi PEST in PP fazonskimi kosi pod kotom 45( na smer vodnega toka, na betonske cevi pa z vrtanjem pod kotom 90( in gumijastim tesnilom.

Kanalizacijske cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnih profilih.

Kanalizacijske cevi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom se polaga na peščeno posteljico frakcije 0/4 mm in debeline 10+DN/10 cm, armirano-betonske cevi pa na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm. Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost! Zasip cevi se do višine 30 cm nad temenom cevi izvede s peščenim materialom frakcije 0/4 mm z ročnim komprimiranjem ali lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Preostali zasip se pod neutrjenimi površinami izvaja z nabitim zemeljskim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, pod utrjenimi površinami pa s tamponskim drobljencem, katerega se utrjuje v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2.

Državne ceste se asfaltira z 8 cm debelo nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 in s 3 cm debelo obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf PmB 45/80-65 A2.

4.2	Jaški

Na fekalni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PEST jaški dimenzij DN800 in DN1000 z nastavki za poliesterske in PVC cevi in z oblikovano muldo. V primeru kaskadnih jaškov se izvede vpadna cev. Na fekalni jaških, ki so navedeni v detajlu revizijskega jaška iz poliestra se vgradi vodotesne pokrove, jaške pa se protivzgonsko zavaruje.

Na meteorni kanalizaciji so predvideni prefabricirani revizijski jaški iz betonskih cevi dimenzij DN800 in DN1000 z nastavki za PVC oz. betonske cevi in asimetričnim konusom.

Vsi jaški so pokriti z DLŽ pokrovi dimenzije DN600 in deloma nosilnosti 250kN, deloma  (kjer potekajo trase v državnih cestah) nosilnosti 400kN. Pokrovi morajo biti opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse jaške se vstopa s prenosno Iestvijo.

Na območju, ki je ogroženo z visokimi vodami, je potrebno jaške protivzgonsko varovati tako, da se dodatno podlije dno jaška z betonom. Na jaške je potrebno tudi namestiti vodotesne pokrove. Seznam teh jaškov je podan v detajlu fekalnih revizijskih jaškov iz poliestra.

Hišni priključni jaški na fekalni kanalizaciji so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400. Na hišnih priključnih jaških so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 s protihrupnim vložkom nosilnosti N=125kN.

4.3 	Vzdolžni potek in prečkanja kanalizacije v državni cesti

Potek kanalizacije v državni cesti je potrebno izvesti skladno s projektnimi pogoji upravljalca po priloženih detajlih. Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Gradbena del se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega, usposobljenega in registriranega nadzornega organa.

Vzdolžni poteki in prečkanja državnih cest so predvideni na naslednjih mestih:

- FK1.2, dimenzije DN250, poteka v vozišču vzdolž regionalne ceste Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, od km 5,0 + 432m do km 5,5 + 320m, v dolžini 388 m

- FK1.2, dimenzije DN250, prečka regionalno cesto Branik - Komen, št. ceste: 618, odsek ceste: 6807, v km 0,0 + 5m

- FK1.2, dimenzije DN250, prečka regionalno cesto Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, v km 5,0 + 432m

- MK1.2.1, dimenzije DN250, poteka v vozišču vzdolž regionalne ceste Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, od km 5,0 + 345m do km 5,0 + 411m, v dolžini 66 m

- Hišni priključki, dimenzij DN150, prečkajo regionalno cesto Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, v km 5,5 + 17m, v km 5,5 + 103m, v km 5,5 + 222m

Predvidena prečkanja regionalne ceste R1-204, odsek 1013, se v celoti izvedejo z izvedbo prečnega prekopa, zaradi njihove medsebojne bližine pa mora biti izvedena ustreza sanacija vozišča z asfaltiranjem po celotni širini vozišča in na celotni dolžini poteka ceste R1-204, odsek 1013, od km 5,0+411m do km 5,0+432m.

Vzdolžni izkop za kanalizacijo je treba izvesti v robu vozišča v širini 1,0m. Pri vzdolžnem prekopu vozišča ceste R1-204, odsek 1013, od km 0,5+5m do km 0,5+221m, od km 0,5+345m do km 0,5+420m in od km 0,5+432m do km 5,5+320m je potrebno popraviti vozišče – zamenjati zgornji ustroj oziroma asfalt – po celotni širini tiste strani voznega pasu, na kateri se izkop izvaja ter v celotni dolžni prekopa. Prečni prekop ceste se mora izvesti v dveh Iočenih delih, tako da se začne s prekopom druge polovice šele takrat, ko je prva polovica prekopa že povsem usposobljena za odvijanje prometa.

Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. Če bo med gradnjo prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih mora izvajalec redno čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del. Pred dokončanjem del mora izvajalec gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče. Ves odkopani material je treba sproti odvažati na odlagališče. Ponovno vgrajevanje odkopanega materiala ni dovoljeno.

Za zasip vzdolžnega prekopa se mora uporabljati ustrezen kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za cestogradnjo. Zaključna plast zasipa mora biti iz tamponskega materiala z najmanjšo debelino 20 cm, na katerega se položi še PVC-folija in vgradi zaključna plast betona C15/20 v debelini obstoječega asfalta. Po utrditvi zasipa se zaključna plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom po celotni širini vozišča od robnika do robnika in na celotni dolžini poteza. Asfalt se vgradi v debelini, ki je bila vgrajena na že obstoječem vozišču.

Vzdolžni stiki nove asfaltne prevleke s staro na sredini vozišča na vzdolžnih prekopih morajo biti vzporedni z robom vozišča ceste in ravni. Izvedba poševnih, valovitih ali kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim asfaltiranjem vzdolžnih prekopov na sredini vozišča mora biti izveden v ravni Iiniji vzporedno z robom vozišča.

Prečni stiki (začetni in končni) nove asfaltne prevleke s staro na prečnih prekopih morajo biti pravokotni na os ceste in ravni po širini celotnega asfaltiranega vozišča. Izvedba poševnih, valovitih ali kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim asfaltiranjem prečnih prekopov mora biti izveden v ravni liniji prečno na rob vozišča.

V primeru poškodbe vozišča pri izvedbi vzdolžnega izkopa v varovalnem pasu ceste, je izvajalec del oziroma investitor dolžan popraviti vozišče - zamenjati zgornji ustroj oziroma asfalt - po celotni širini voznega pasu, na tisti strani vozišča, na kateri se izkop izvaja.

Zaradi oviranja prometa na cesti R I-204 na podlagi tehnologije izvajanja del si mora izvajalec del oziroma investitor v skladu s 65. členom Zakona o javnih cestah za delno zaporo ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za ceste, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del.

Izvajalec del je dolžan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00) Zakona o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98) zakona o javnih cestah (ZJC, UL RS, št. 29/97, 18/02, 50/02) med izvajanjem del zavarovati promet na cesti z ustrezno cestnoprometno signalizacijo.

Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila postavljena.

Za dostop do gradbišča trase kanalizacije se uporabljajo obstoječe cestne povezave na cesto R1-204.

Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na cesti R1-204. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od roba vozišča ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na cesti.

Pri poškodbah vozišča ceste, sistema odvodnjavanja ceste ali drugih elementov ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec del takoj odpraviti poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje.

Za vse faze dela mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih

del ter ob dokončanju del predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela usposobljena, registrirana in pooblaščena organizacija na stroške izvajalca del oziroma investitorja.

4.5	Križanja s komunalnimi vodi

Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave:

- kanalizacija delno v mešanem, delno v ločenem sistemu

- vodovodno omrežje

- TK omrežje

Potek tras obstoječih komunalnih vodov je prikazan v zbirni situaciji komunalnih vodov.

Potek tras nove kanalizacije se v največji možni meri prilagaja trasam obstoječih podzemnih komunalnih vodov tako, da je predvidenih čimmanj posegov v njihove trase oziroma čimmanj prestavitev.

Na trasah nove kanalizacije so predvidena križanja z novim vodovodom in z obstoječimi  telekomunikacijskimi kabli. Lokacije predvidenih križanj so prikazane v situacijah ureditve in v vzdolžnih profilih.

Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih vodov. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom njunih upravljalcev.

4.6	Opozorila projektanta

Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus se opravi po evropskem standardu EN1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po popolnem zasipu cevovoda. Pred dokončnim preizkusom priporočamo predpreizkušanje, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. Predpreizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni).

Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 3/03) mora izvajalec gradbene odpadke začasno skladiščiti tako, da ne onesnažujejo okolja, in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse začasne provizorije, potrebne za gradnjo, in vse ostanke začasnih deponij.

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Novo kanalizacijo je potrebno posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov.

Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.

Odgovorni projektant:

Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.