TEHNIČNO POROČILO

1.	UVOD

Dokumentacija obravnava izvedbo odseka fekalnega kanala FK2.1, ki je sestavni del kanalizacijskega omrežja naselja Branik, katero je obdelano v projektu »Kanalizacija Branik, območje Vas, Tabor, Novo naselje, Britof in Korp«, Hydrotech d.o.o., št.proj. P-265A/03.

2.	OBSTOJEČE STANJE

Območje obravnave se nahaja na območju pod Britofom, vzdolž regionalne ceste R-301/f, ki povezuje Novo Gorico s Sežano.

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je mešanega tipa, namenjeno odvajanju meteornih voda z urbanih površin in odvodu fekalnih odplak iz obstoječih greznic.  Na zahodnem delu obravnavnega odseka je že zgrajen del fekalnega kanala FK2, ki odvaja komunalno odpadno vodo z območja Korpa in Britofa proti predvideni lokaciji čistilne naprave ob reki Branici.

3.	PREDVIDENA UREDITEV KANALIZACIJE

Nova kanalizacija naselja se izvaja v ločenem sistemu. Fekalno omrežje se gradi novo, saj obstoječe omrežje mešanega tipa ne zadošča niti hidravličnim niti tehnično-gradbenim zahtevam za fekalno kanalizacijo.

V skladu z izdelano projektno dokumentacijo se bo nov fekalni kanalizacijski sistem priključeval na dva zbirna kanala, ki gravitacijsko odvajata fekalne odpadne vode v smeri predvidene lokacije čistilne naprave. Na nove fekalne kanale je dovoljeno priključiti samo komunalno odpadno vodo, zato bo pred priključitvijo potrebno mešano odpadno vodo ločiti. Uporabniki fekalne kanalizacije do zagona čistilne naprave ne smejo priključiti svojih komunalnih odpadnih voda.

Fekalni kanal FK2.1, dimenzije DN250 in DN200, s priključnim kanalom FK2.1.1, se na fekalni kanal FK2 priključuje v jašku FRJ2.6. Kanal odvaja komunalno odpadno vodo z območja Britofa.

Predmet obravnave te dokumentacije je odsek kanala od jaška FRJ2.6, kjer je predviden vtok v fekalni kanal FK2, do jaška FRJ2.1.4, kjer se kanal preusmeri vzdolž lokalne ceste proti Britofu. Dolžina odseka znaša 183 m, dimenzija kanala pa DN250. Kanal poteka na celotnem obravnavanem odseku v levem robu regionalne ceste R1-204 Dornberk - Štanjel.

Na nov kanal se vzdolž trase preko jaškov ali s slepimi priključki navezujejo posamezni stanovanjski objekti, ki pa do izgradnje čistilne naprave ne priključijo svojih odpadnih voda.

4.	IZVEDBA KANALIZACIJE

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih.

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. V načrtu je predviden naklon brežin 60(. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo.

Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča

4.1	Cevovodi in priključki

Fekalni kanal se izvede s cevmi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom klase SN10000 dimenzije DN250.

Na kanal se v revizijskih jaških ali s slepimi priključki priključujejo s svojimi komunalnimi odpadnimi vodami posamezni objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi PEST in PVC fazonskimi kosi pod kotom 45( na smer vodnega toka.

Kanalizacijske cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnem profilu.

Kanalizacijske cevi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom in PVC cevi se polaga na peščeno posteljico frakcije 0/4 mm in debeline 10+DN/10 cm. Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost! Zasip cevi se do višine 30 cm nad temenom cevi izvede s peščenim materialom frakcije 0/4 mm z ročnim komprimiranjem ali lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Preostali zasip se izvede s tamponskim drobljencem, katerega se utrjuje v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2.

Po končanem zasipu se prometne površine ponovno asfaltira s 6 cm debelo plastjo bitudrobirja in 4 cm debelo plastjo bitumenskega betona, ostale površine, poškodovane zaradi gradbenih del, pa ponovno vzpostavi v predhodno stanje.

4.2	Jaški

Na fekalni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PEST jaški dimenzije DN1000 z nastavki za poliesterske in PVC cevi in z oblikovano muldo. V primeru kaskadnih jaškov se izvede vpadna cev.

Vsi jaški so pokriti z DLŽ pokrovi dimenzije DN600 in nosilnosti 250kN. Pokrovi morajo biti  opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse jaške se vstopa s prenosno lestvijo.

Hišni priključni jaški na fekalni kanalizaciji so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400. Na hišnih priključnih jaških so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 s protihrupnim vložkom nosilnosti N=125kN.

4.3 	Vzdolžni potek in prečkanja kanalizacije v državni cesti

Potek kanalizacije v državni cesti je potrebno izvesti skladno s projektnimi pogoji upravljalca po priloženih detajlih. Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Gradbena del se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega, usposobljenega in registriranega nadzornega organa.

Vzdolžni potek in prečkanja državne ceste so predvideni na naslednjih mestih:

- FK2.1, dimenzije DN250, poteka v vozišču vzdolž regionalne ceste Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, od km 5,0 + 37m do km 5,0 + 221m, v dolžini 184m

- Hišni priključek, dimenzije DN150, prečka regionalno cesto Dornberk - Štanjel, št. ceste: 204, odsek ceste: 1013, v km 5,0 + 44m

Predvideno prečkanje regionalne ceste R1-204, odsek 1013, se v celoti izvede z izvedbo prečnega prekopa in ustrezno sanacijo vozišča z asfaltiranjem po celotni širini vozišča.  Prečni prekop ceste se mora izvesti v dveh Iočenih delih, tako da se začne s prekopom druge polovice šele takrat, ko je prva polovica prekopa že povsem usposobljena za odvijanje prometa.

Vzdolžni izkop za kanalizacijo je treba izvesti v robu vozišča v širini 1,0m. Pri vzdolžnem prekopu vozišča je potrebno popraviti vozišče – zamenjati zgornji ustroj oziroma asfalt – po celotni širini tiste strani voznega pasu, na kateri se izkop izvaja ter v celotni dolžni prekopa.

Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. Če bo med gradnjo prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih mora izvajalec redno čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del. Pred dokončanjem del mora izvajalec gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče. Ves odkopani material je treba sproti odvažati na odlagališče. Ponovno vgrajevanje odkopanega materiala ni dovoljeno.

Za zasip vzdolžnega prekopa se mora uporabljati ustrezen kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za cestogradnjo. Zaključna plast zasipa mora biti iz tamponskega materiala z najmanjšo debelino 20 cm, na katerega se položi še PVC-folija in vgradi zaključna plast betona MB 20 v debelini obstoječega asfalta. Po utrditvi zasipa se zaključna plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom po celotni širini vozišča od robnika do robnika in na celotni dolžini poteza. Asfalt se vgradi v debelini, ki je bila vgrajena na že obstoječem vozišču.

Vzdolžni stiki nove asfaltne prevleke s staro na sredini vozišča na vzdolžnih prekopih morajo biti vzporedni z robom vozišča ceste in ravni. Izvedba poševnih, valovitih ali kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim asfaltiranjem vzdolžnih prekopov na sredini vozišča mora biti izveden v ravni Iiniji vzporedno z robom vozišča.

Prečni stiki (začetni in končni) nove asfaltne prevleke s staro na prečnih prekopih morajo biti pravokotni na os ceste in ravni po širini celotnega asfaltiranega vozišča. Izvedba poševnih, valovitih ali kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim asfaltiranjem prečnih prekopov mora biti izveden v ravni liniji prečno na rob vozišča.

V primeru poškodbe vozišča pri izvedbi vzdolžnega izkopa v varovalnem pasu ceste, je izvajalec del oziroma investitor dolžan popraviti vozišče - zamenjati zgornji ustroj oziroma asfalt - po celotni širini voznega pasu, na tisti strani vozišča, na kateri se izkop izvaja.

Zaradi oviranja prometa na cesti R1-204 na podlagi tehnologije izvajanja del si mora izvajalec del oziroma investitor v skladu s 65. členom Zakona o javnih cestah za delno zaporo ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za ceste, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del.

Izvajalec del je dolžan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00) Zakona o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98) zakona o javnih cestah (ZJC, UL RS, št. 29/97, 18/02, 50/02) med izvajanjem del zavarovati promet na cesti z ustrezno cestnoprometno signalizacijo.

Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila postavljena.

Za dostop do gradbišča trase kanalizacije se uporabljajo obstoječe cestne povezave na cesti R1-204.

Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na cesti R1-204. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od roba vozišča ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na cesti.

Pri poškodbah vozišča ceste, sistema odvodnjavanja ceste ali drugih elementov ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec del takoj odpraviti poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje.

Za vse faze dela mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih

del ter ob dokončanju del predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela usposobljena, registrirana in pooblaščena organizacija na stroške izvajalca del oziroma investitorja.

4.4	Križanja s komunalnimi vodi

Po razpoložljivih podatkih na obravnavanem odseku potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave:

- kanalizacija delno v mešanem, delno v ločenem sistemu

- vodovodno omrežje

Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih njihovih upravljalcev. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih vodov.

5.	OPOZORILA PROJEKTANTA

Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus se opravi po standardu SIST EN1610. Novo kanalizacijo se po končanih delih posname s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo ter čistost kanalov.

Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 3/03) mora izvajalec gradbene odpadke začasno skladiščiti tako, da ne onesnažujejo okolja, in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse začasne provizorije, potrebne za gradnjo, in vse ostanke začasnih deponij.

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Odgovorni projektant:

Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.